การศึกษาความสัมพันธ์ของเส้นทอและค่าดีเนียร์กับประสิทธิภาพความคงทนและการหลุดลอกของสีของบรรจุภัณฑ์

โดย นางสาวจรวยพร    นวลสาย  รหัส 5001107307  สาขา อาหารสัตว์

# Text boxes

บทคัดย่อ

บรรจุภัณฑ์ถือเป็นภาพลักษณ์สำคัญของโรงงานอาหารสัตว์  ดังนั้นจึงได้มีการทดสอบประสิทธิภาพความคงทนของบรรจุภัณฑ์ในบริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด  โดยใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 4  แบรนด์ คือ เบทาโกร  บาลานส์  เพิ่มพูน และฟาร์ม ทดสอบโดยใช้วิธี Drop test   สุ่มตัวอย่างอาหาร  3 ชนิดคือ  ทอกลม   เคลือบนอก และ เซนทรัลซิลหรือเคลือบใน   แบรนด์ละ 1 เบอร์ จำนวน  60  ตัวอย่าง  ทำการนับจำนวนเส้นทอในพื้นที่  1 ตารางนิ้ว เกณฑ์มาตรฐาน แนวตั้ง x แนวนอน มีค่าไม่น้อยกว่า 11x11  เส้น หรือ 10x10 เส้น  ค่าดีเนียร์  เกณฑ์มาตรฐานมีค่าไม่น้อยกว่า 850 ดีเนียร์ และ Drop test  กำหนดระดับทดสอบความสูงที่ 1 -  4  เมตร  ผลการทดลองพบว่า  จำนวนเส้นทอในพื้นที่  1 ตารางนิ้ว  แบรนด์  บาลานส์   เบทาโกร  เพิ่มพูน ฟาร์ม และ เพิ่มพูนชนิดเซ็นทรัลซิล มีค่าเท่ากับ 11x11.3 , 11x11.2 , 11x11.2 , 11x11 และ 10x10 เส้น ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน   ค่าดีเนียร์ ผลการทดลองพบว่า  แบรนด์ เพิ่มพูนชนิดเซ็นทรัลซิล  ฟาร์ม  เพิ่มพูน บาลานส์ และ เบทาโกร มีค่าเท่ากับ  2344.6, 864.06 ,858.39 ,857.03 และ 856.28 ดีเนียร์ ตามลำดับ  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน  และ Drop test  ผลการทดลองพบว่า  ความสูงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพความคงทนของแบรนด์เบทาโกร  บาลานส์  เพิ่มพูนและฟาร์ม แต่มีผลต่อ แบรนด์เพิ่มพูนชนิดเซ็นทรัลซิล  ซึ่งสามารถทนต่อความสูงได้สูงสุดที่ระดับ 2.5  เมตร และความสูงไม่มีผลต่อการหลุดลอกของสีของทุกแบรนด์  ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ที่รับเข้ามาในบริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด มีมาตรฐานตรงตามที่บริษัทกำหนด

ตารางที่ 1   ผลการนับจำนวนเส้นทอ   ค่าดีเนียร์   การทดสอบประสิทธิภาพความคงทนของบรรจุภัณฑ์ และการหลุดลอก

ของสี

| แบรนด์ | จำนวนเส้นทอ | ค่าดีเนียร์ | ประสิทธิภาพความคงทนของบรรจุภัณฑ์ | การหลุดลอกของสี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ระดับความสูงที่ใช้ Drop test (เมตร) |  |
|  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |  |
| เบทาโกร | 11x11.2 | 856.28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| บาลานส์ | 11x11.3 | 857.03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| เพิ่มพูน ชนิดเซ็นทรัลซิล | 10x10 | 2344.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.33% | 53.33% | 0% | 0% |
| เพิ่มพูน | 11x11.2 | 858.39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| ฟาร์ม | 11x11 | 864.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |

บทนำ

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของเบทาโกรถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทมาก  บริษัทจึงให้ความสำคัญ บรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นภาพลักษณ์อย่างหนึ่ง จากผลการสำรวจปี 2550 พบว่า บรรจุภัณฑ์เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเครือ เช่น บรรจุภัณฑ์แตก ฉีกขาด หลุดลอก ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในด้านบรรจุภัณฑ์ จึงได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของเส้นทอและค่าดีเนียร์กับประสิทธิภาพความคงทน และการหลุดลอกของสีของบรรจุภัณฑ์ ผลการศึกษาจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการตั้งมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ ในบริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด ต่อไป  โดยถุงบรรจุภัณฑ์มีอยู่ 3 ชนิด คือ กระสอบพลาสติกสานแบบไม่เคลือบหรือถุงทอกลมเป็นการทอเส้นพลาสติกเป็นทรงกระบอกโดยไม่มีรอยต่อเลย กระสอบพลาสติกสานเคลือบนอกซึ่งมีการผลิตคล้ายแบบทอกลมธรรมดาแต่เคลือบพลาสติกด้านนอกครั้งหนึ่ง และกระสอบพลาสติกสานเซ็นทรัลซิลด์หรือเคลือบใน ซึ่งเป็นการทอเส้นพลาสติกเป็นผืนสี่เหลี่ยมจากนั้นจึงนำมาประกอบเป็นถุงโดยใช้กาวติดบริเวณด้านข้าง

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อหาความสัมพันธ์ของเส้นทอและค่าดีเนียร์กับประสิทธิภาพความคงทนและการหลุดลอก
    ของสีของบรรจุภัณฑ์

2.  เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานอาหารสัตว์
    บริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

อุปกรณ์
1.ไม้บรรทัด   2. ปากกาหรือดินสอ   3. ตลับเมตร   4. เครื่องชั่งน้ำหนัก 4 ตำแหน่ง  	                  5. รถโฟล์คลิฟท์     6. พาเลทเหล็ก

วิธีการทดลอง
1.  นับจำนวนเส้นทอในพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว จากถุงตัวอย่างทั้ง 4  แบรนด์

2.  หาค่าดีเนียร์ ทำโดยการดึงเส้นทอจากถุงตัวอย่าง ใช้ตลับเมตรวัดความยาวเท่ากับ  9   เมตร 
     นำไปชั่งน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล  4  ตำแหน่ง แล้วนำเอาเข้าสูตรคำนวณ

ดีเนียร์  =  น้ำหนัก (กรัม) x 9,000  (เมตร)

ความยาว  (เมตร)

3. เมื่อนับจำนวนเส้นทอและหาค่าดีเนียร์แล้วนำบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหารทั้ง  4 แบรนด์ ทำการ Drop test 7  ระดับ ดังนี้ 1,  1.5,  2,  2.5,  3,  3.5 และ 4 เมตร (ภาพที่ 1)

ภาพที่1  การทำ Drop test   ที่ระดับความสูงจากพื้น   1 – 4 เมตร

1 ม

1.5 ม

2 ม

2.5  ม

3 ม

3.5 ม

4 ม

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

จำนวนเส้นทอ ในพื้นที่  1 ตารางนิ้ว

แบรนด์บาลานส์มีจำนวนเส้นทอเฉลี่ยสูงกว่าแบรนด์ เบทาโกร  เพิ่มพูน  ฟาร์ม และ เพิ่มพูนชนิดเซ็นทรัลซิล มีค่าเท่ากับ 11x11.3 , 11x11.2 , 11x11.2 , 11x11 และ 10x10 เส้น ตามลำดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งจำนวนเส้นทอที่นับได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด กำหนด

ค่าดีเนียร์
          แบรนด์เพิ่มพูนชนิดเซ็นทรัลซิล  มีค่าดีเนียร์สูงกว่าแบรนด์  ฟาร์ม  เพิ่มพูน  บาลานส์  และ  เบทาโกร มีค่าเท่ากับ 2344.6, 864.06 ,858.39 ,857.03 และ 856.28 ดีเนียร์ ตามลำดับ  (ตารางที่ 1) สาเหตุที่แบรนด์เพิ่มพูนชนิดเซ็นทรัลซิล  มีค่าดีเนียร์สูงกว่าแบรนด์อื่น เพราะเป็นถุงที่มีการเคลือบด้วยพลาสติกบริเวณด้านในของถุงจึงทำให้มีน้ำหนักมากกว่าชนิดอื่น  
Drop  test  
        แบรนด์ เบทาโกร  บาลานส์   เพิ่มพูน และ ฟาร์ม ที่ความสูงระดับ 1- 4 เมตร มีค่าความคงทนที่ 100%  แต่ถ้าหากความสูงเพิ่มมากขึ้น ถุงบรรจุภัณฑ์อาจจะเกิดการแตกได้  ส่วนแบรนด์เพิ่มพูน ชนิดเซ็นทรัลซิล ตั้งแต่ความสูงระดับ  3 เมตรขึ้นไป มีการแตกของบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากประสิทธิภาพความคงทนของบรรจุภัณฑ์ลดลงจาก 100% (ตารางที่ 1) ดังนั้นในการเคลื่อนย้ายอาหารสัตว์ลงรถบรรทุก ต้องมีความสูงน้อยกว่า 2.5 เมตร เพื่อลดการแตก ฉีกขาดของบรรจุภัณฑ์

การหลุดหลอกของสี

แบรนด์ เบทาโกร  บาลานส์  เพิ่มพูน  ฟาร์ม และ เพิ่มพูนชนิดเซ็นทรัลซิล ไม่พบการหลุดหลอกของสี (ตารางที่ 1)

สรุปผลการทดลอง

1.  จำนวนของเส้นทอของทุกแบรนด์มีคุณภาพดีใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามมาตรฐาน

2.  ความสูงที่ระดับ 4 เมตร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพความคงทนของแบรนด์เบทาโกร   บาลานส์  ฟาร์ม และเพิ่มพูน แต่มีผล

ต่อแบรนด์เพิ่มพูนชนิดเซ็นทรัลซิล  ซึ่งสามารถทนต่อความสูงได้สูงสุดได้เพียงที่ระดับ 2.5  เมตร

3.  ความสูงไม่มีผลการหลุดลอกของสีของทุกแบรนด์

4.  บรรจุภัณฑ์ที่รับเข้ามาในบริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด มีมาตรฐานตรงตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารอ้างอิง

สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์. 2543. บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก. กรุงเทพฯ. 203หน้า